## Slide 1: 实验总结
计网联合实验第三组
佟海轩 朱舸 陈岳

## Slide 2: Highlights
存下整个 IPv6 互联网全网路由表 164419 条 + 4 条直连路由
测试仪参数：
  0.92Mbps
  Update Time 30s
  Timeout Time 300s
  Garbage Time 300s
路由器参数：
  Update Time 30s
  Timeout Time 180s

## Slide 3: Highlights
小包线速达成

## Slide 4: 硬件部分

## Slide 5: 转发表
八级流水线，级间使用 skid buffer 隔离
每级流水线四层查询，每层查询 4bit 前缀
所有前缀长度统一处理，仅 BRAM 大小不同
每次查询四周期，每级流水线 16 周期，级间有 buffer 故可线速
BRAM 数量：2 + 68 + 162 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 242 块

## Slide 6: CPU
95MHz 主频
设有时序约束的三周期 SRAM 读写
ICache：四路组相联，每路 256 项
BTB：四路组相联，每路 128 项
GPIO / Flash 支持，助力调试

## Slide 7: DMA
通过一块 1024*32 的 BRAM 与若干 MMIO 寄存器实现
读写共用，便于原地处理 / 转发
检测 user 信号，拉高则丢弃该包

## Slide 8: Checksum Offload
硬件能够辅助计算 UDP Payload 对应位置的 16 进制和
收包时在写入 DMA 过程中计算，无额外周期
发包前软件通过 MMIO 通知开始计算，与软件中其他处理并行执行

## Slide 9: 硬件资源充分利用
转发表使用 BRAM 存储，用于流水线快速访问
Ext RAM 接入路由器时钟域，路由器优先访问，存储叶节点（包含 Next Hop 节点编号，叶节点唯一编号，路由类型，metric，叶节点对应前缀等）
Next Hop 节点使用 LUTRAM 存储
0~3 号接口出口队列改用 LUTRAM 存储，节约 BRAM
4 号接口 (发向 CPU ) 出口队列使用 BRAM，并扩大至 8192 * 8 Bytes，缓解发包导致的突发拥塞

## Slide 10: 资源使用情况

## Slide 11: 运行状态指示
数码管：显示错误代号，由软件 assert 触发
LED：
  LED 0~4：各接口出口队列丢包指示
  LED 5：路由器收包总队列丢包指示
  LED 6：DMA 由 user 信号丢包指示
  LED 7：转发时未查询到路由指示
  LED 8~15：当前 4 号接口 (发往 CPU ) 出口队列使用情况（每个 LED 代表八分之一占用）

## Slide 12: 其他
四接口各配有 GUA
硬件识别转发错误，交予软件处理并回发 ICMPv6 错误信息
支持简易的 loopback

## Slide 13: 软件部分

## Slide 14: DMA 驱动
三种操作：读 / 获取锁 / 写
DMA 数据统计
MMIO 查询 CPU 收包队列长度，可在队列长时暂停发包，优先收包

## Slide 15: ICMPv6
转发未查到路由时回发 Destination Unreachable Message
Hop Limit 不足够转发时回发 Time Exceeded Message
收到 Echo Request Message 时回发 Echo Reply Message

## Slide 16: RIPng
根据 RFC 文档实现了 RIPng 协议的完整功能，包含：
通电发送 Request 请求
接收 Request 请求原地处理并回复 Response
接收 Response 信息并更新路由表和计时链表
Trigger Update 机制，更新路由表时自动发送 Response
每隔固定时间组播发送路由表的全部信息
毒性反转机制（ Trigger Update 时由于性能需要用的是水平分割）

## Slide 17: Profiler
实现了一个能够通过编译开关启动的 RIPng 各部分的性能计时器，方便后续进行优化，测试代码性能等等

## Slide 18: 其他
配置了很多编译开关来支持在 make 时配置地址和各项功能
另外我们将原本存储在路由器 MMIO 寄存器中的地址信息复制了一份在 SRAM 中存储，加快 CPU 访问速度，实测性能提升 10-15%

## Slide 19: Timer
每一条路由表项需要有单独的计时器，但超时时间是固定的
使用双向链表实现，在主循环中检查链表头是否超时并执行相应操作
同时可以复用于周期性发送RIPng包时遍历路由表项，节省空间

## Slide 20: 路由表
Tree Bitmap：
  压缩 Trie
  保证子节点所在空间连续
  使用bitmap表示子节点，pop count定位子节点
可对拍保证软件正确性，可生成内存文件用于仿真保证软硬件一致性
可使用串口交互调试，对路由表进行增删改查（如果喜欢还可以接显示器）

## Slide 21: Malloc
需要动态分配子节点块以支持插入删除
数据已知，运行结果稳定
将块按大小划分，子节点个数相同的为一类
给每一类维护空闲块栈，预先给所有可用的空闲块分配空间
每一类的块个数可以任意设置

## Slide 22: Trace
尝试多次运行程序，并记录插入N条路由表时各类块曾到达的最大个数
迭代地用小规模数据的结果预测大规模数据的分布，并扩大空间分配，以测试最大容量
最终惊奇地发现可以压力不大地放下全网路由表，远远超出预期
所以又优化了很久各个部分的性能，以便及时吃下全表

## Slide 23: Thanks!